Oppfølgingsmøte Gullfaks PTIL og Statoil 28.01.2011

Spørsmål knyttet til trykkutvikling på Gullfaks A feltet:

1. Har Statoil mistanke om eller har man indikasjoner på forringet interitet i bergarter mellom top Jura (reservoar) og havbunn?

2. Har Statoil mistanke om eller indikasjoner på forringet integritet i forseglingsbergarter mellom top Jura (reservoar) og havbunn?

3. Ser Statoil tilsvarende trykkoppbygging i Lista formasjonen og/eller overliggende bergarter på Gullfaks A som på Gullfaks C?

4. Har Statoil fått en reduksjon i uønsket trykkoppbygging etter at vanninjeksjonen på Gullfaks A ble mindre intensiv?

5. Hva viser fingerprintanalyser fra gassprøver hentet f.eks i skaftet på Gullfaks A? Har disse avtrykk som kan samsvare med prøver av grunn gass, eller fra prosessert eller uprosessert gass fra reservoarintervaller på Gullfaks A?

6. Etter rundt 1 år med injeksjon i kaksinjektor 34/10 A-15 på Gullfaks A ble det observert et signifikant trykkfall fra 100-120 bar til 40-50 bar vår/sommer 2006. Dette trykkfallet tilsvarer observasjoner i avfallsinjektorer (f.eks på Oseberg C, Veslefrikk A, Visund etc) hvor Statoil hadde lekkasjer via oppsprekkinger i undergrunnen fra 700-800 m dyp til havbunnen. Trykket tok seg opp igjen mot 60-80 bar i slutten av 2006, men var ved siste avlesning i 2010 over 100 bar. Denne kaksinjektoren var ennå i bruk i mars 2010. Kan Statoil vise til data som bekrefter at injisert masse (slop, kaks, sjøvann, slurry etc) befinner seg i og er avgrenset til Hordalandsgruppen eller Utsira formasjonen?

7. I hvor stor grad er top Shetland oppsprukket sammenlignet med ved produksjonsstart i 1986?

8. Kan Statoil vise til havbunnsundersøkelser (batymeri og endringer i batymeri (forhøyelser, heving eller innsynkninger), THC-nivåer, tungmetallnivåer etc) over Gullfaks-feltet?

9. Ser man utfordringer med å ha luftinntak på undersiden av plattformen ved en potensielt større gasslekkasje?

10. I forkant av oppstart av produksjon på Gullfaks A i 1986 ble det levert en rapport som omhandlet grunn gass på Gullfaks til Oljedirektoratet. Denne rapporten var utarbeidet av Techniqa og ble også vurdert av NTH. Kan Statoil vise til videre arbeid rundt grunn gass på Gullfaks-feltet i etterkant av denne rapporten? Har Statoil sammelignet seismikk over intervaller med grunn gass skutt i tidsperioden 1975 til 2010?

Krav:

4D seismikk – skjærbølger og anisotropi

# Footnotes

Oppsprekkinger som er forårsaket eller re-aktivert av høye injeksjonstrykk

I følge Statoils tilbakemelding til PTILs innhenting av informasjon om brønner som injiserer kaks og andre driftsrelaterte fraksjoner.